Update  fuer PROF-80 CP/M plus

  Dieser Text zeigt Ihnen,  wie Sie ein neues CP/M plus System fuer  den 
PROF-80,  dass  zusaetzlich  die  UNIO-1- und  die  TURBO-RAM-Karte  von 
Conitec unterstuetzt, erzeugen koennen.


  Diese  Diskette enthaelt geaenderte BIOS-Module,  die zusaetzlich  zur 
Standard-Hardware  des  PROF-80 noch eine UNIO-1-Karte und bis  zu  vier 
TURBO-RAM-Karten  unterstuetzen.  Die  Namen der geanderten Module  sind 
gleich geblieben, achten Sie deshalb darauf, dass keine Verwechslung mit 
den alten Modulen von Ihrer CP/M plus Diskette stattfindet.


                Erzeugen eines neuen BIOS fuer CP/M plus

  Da  die  Kombinationsmoeglichkeiten der  unterstuetzten  Karten  recht 
gross sind, koennen wir Ihnen leider kein fertig assembliertes BIOS, wie 
dies  bei  der  Standard-Version  der  Fall  war,  liefern.  Aber  keine 
Angst,  Sie  muessen lediglich einige Flags in der Datei CDEF.LIB auf JA 
oder NEIN setzten, alles andere geht (fast) automatisch.

  Zum Erzeugen Ihres neuen Systems formatieren Sie sich bitte eine leere 
Diskette (mit mindestens 360 K-Byte) und kopieren von einem Backup Ihrer 
alten CP/M plus Diskette(n) die folgenden Dateinen:

     CCP.COM        CPM3.SYS       RMAC.COM       LINK.COM
     SUBMIT.COM     GENCPM.COM     BIOSKRNL.ASM   FDPROFBK.ASM
     SCB.ASM        CPM3.LIB       MODEBAUD.LIB   Z80.LIB
     BNKBDOS3.SPR   RESBDOS3.SPR

  Bringen  Sie  jetzt noch mittels CSYSGEN den CP/M-plus-Lader  auf  die 
Systemspuren, so dass die neue Diskette bootfaehig wird.

  Kopieren  Sie von einem Backup dieser Diskette die  folgenden  Dateien 
auf die neu angelegte Diskette:

     BOOT.ASM       CHARIO.ASM     DRVTBL.ASM     FDTRAM.ASM
     MOVE.ASM       CDEF.LIB       MONVEC.LIB     SYSPAGE.LIB
     GENCPM.DAT     GENBIOS.SUB

  Passen Sie nun mit einem Text-Editor (z.B. ED oder Wordstar) die Datei 
CDEF.LIB,  auf  der neu angelegten Diskette,  nach Ihrern Wuenschen bzw. 
nach  Ihrer  Hardwarekonfiguration  an.  Sie  muessen  hierzu  lediglich 
einige  sogenannte  Equate-Anweisungen  auf JA  bzw.  auf  NEIN  setzen. 
Beispiel:  Die  Entscheidung,  ob  Sie  die  UNIO-1-Karte  unterstuetzen 
treffen Sie dadurch,  dass die Zeile mit dem Label UNIO  folgendermassen 
aussieht:

     UNIO      EQU       JA        ;Kommentare stehen hinter einem
                                   ;Semikolon und werden uebergangen

  Wollen  Sie die UNIO-1-Karte nicht einsetzen,  dann muss die Zeile  so 
aussehen:

     UNIO      EQU       NEIN      ;.......

  Im  Folgenden  werden  wir alle Labels,  die Sie neu  setzen  muessen, 
beschreiben,  bitte achten Sie sorgfaeltig darauf, dass Sie nur die hier 
angegebenen Labels veraendern,  die restlichen EQU-Anweisungen der Datei 
CDEF.LIB muessen unbedingt beibehalten werden!

                           UNIO  EQU  JA / NEIN

  Tragen  Sie hinter diesem Label NEIN ein,  wenn Sie  die  UNIO-1-Karte 
nicht in Ihren System einsetzen.  Wollen Sie die UNIO-1-Karte einsetzen, 
dann muessen Sie hier JA eintragen.  Falls Sie die UNIO-1-Karte benutzen 
muessen Sie folgende Punkte beachten:

-    Sie  benoetigen unbedingt die Monitor-Version 1.5 oder spaeter,  da 
     die UNIO-Treiber schon im EPROM vorhanden sein muessen.  Die  Datei 
     CMON1/5.HXC  (auf dieser Diskette) enthaelt eine Kopie des Monitor-
     EPROM's  Version  1.5.   Falls  Sie  die  M|glichkeit  zum   EPROM-
     programmieren  haben (z.B.  mit PROMMER-80),  dann koennen Sie sich 
     das EPROM selbst herstellen.

-    Die UNIO-1-Karte muss die Ports 80h-9Fh benutzen,  stellen Sie  die 
     drei Adress-Jumper auf diese Adressen ein (steht im UNIO-Handbuch). 
     Die  restlichen  Jumper auf der UNIO-1-Karte muessen  den  Default-
     Einstellungen (siehe Schaltplan) entsprechen.

-    Die  USER1- und  USER2- Schnittstellen entfallen,  an ihre  Stellen 
     treten  die  beiden V24-Schnittstellen SIOA und  SIOB  der  UNIO-1-
     Karte.  Wenn  Sie  z.B.  auf der PROF-80-Karte USER1 als  Konsolen-
     Schnittstelle  auswaehlen,  muessen Sie Ihr Terminal an  SIO-A  der 
     UNIO-1-Karte  anschliessen.  J2  auf  der  UNIO-1-Karte  dient  zum 
     Einstellen  der Baudraten fuer SIO-A und SIO-B,  CP/M plus  erlaubt 
     aber  die  hier  eingestellten Baudraten mit dem  DEVICE-Befehl  zu 
     aendern.  Die  Einstellung der Baudraten an J2 erfolgt synonym  zur 
     Baudraten  Einstellung  beim  PROF-80.  J2-1 bis  J2-6  stellt  die 
     Baudrate  fuer SIO-A ein,  J2-7 bis J2-12 stellt die Baudrate  fuer 
     SIO-B  ein.  Das Datenformat ist auf 8-Bit,  no parity,  1 Stoppbit 
     eingestellt.

-    Die restlichen Schnittstellen auf der UNIO-1-Karte haben unter CP/M 
     plus  folgende  symbolische Nammen:  TTY  fuer  20mA-Stromschleife, 
     CENT1  fuer  erste  Centronics-Schnittstelle,   CENT2  fuer  zweite 
     Centronics-Schnittstelle.

-    Die Baudraten 1800, 3600 und 7200 sind ungenau.


                        TRAM     EQU  JA / NEIN

  Wenn  Sie die TURBO-RAM-Karte nicht verwenden,  dann tragen  Sie  hier 
NEIN ein.  In diesem Falle sind Sie mit dem Aendern von CDEF.LIB bereits 
fertig,  Sie  koennen  deshalb die Beschreibung der  nachfolgenden  EQU-
Anweisungen ueberspringen und bei dem Punkt Assemblieren weiterarbeiten.

  Wenn Sie eine,  zwei, drei oder sogar vier TURBO-RAM-Karten verwenden, 
dann tragen Sie JA ein.


                RAM$FLOPPY$BANK     EQU  2 / 3 / 4 ....

  Dies  ist die einzige EQU-Anweisung,  bei der Sie nicht JA oder  NEIN, 
sondern  eine Zahl angeben muessen.  Die Zahl,  die hier steht gibt  die 
Bank an,  bei der der Speicherbereich der RAM-Floppy beginnen soll.  Die 
RAM-Floppy  kann  fruehstens bei Bank 2 beginnen,  da Bank 0 und Bank  1 
(beide   befinden  sich  auf  dem  PROF-80  RAM)  fuer  das  CP/M   plus 
Betriebssystem  benoetigt  werden.  Falls Sie eine Bank groesser  als  2 
angeben,  koennen  Sie die Baenke darunter als Sektorpuffer  unter  CP/M 
nutzen.  Wir  empfehlen  als Anfangsbank 2 anzugeben  und  die  gesammte 
TURBO-RAM-Karte als RAM-Floppy zu benutzen.

  Die Baenke haben folgende Belegung:

Bank 0    0100h bis BDOS-Anfang (wird von GENCPM gemeldet, ca. B500h)
Bank 1    TPA-Bank fuer CP/M plus

Bank  2  und alle weiteren Banke befinden sich auf der (den)  TURBO-RAM-
Karte(n),  jede Bank belegt den Speicherbereich 4000h bis BFFFh, also 32 
K-Byte.  Jede  64  K-Byte mehr auf der TURBO-RAM-Karte ergibt  2  Baenke 
zusaetzlich.


               CHIP64    EQU  JA / NEIN

  Wenn Sie 64 K-Bit Chips auf Ihren TURBO-RAM-Karten haben,  dann tragen 
Sie  hier JA ein.  Verwenden Sie 256 K-Bit Chips,  dann muessen Sie hier 
NEIN  eintragen.  Beachten Sie bitte,  dass Sie entweder 64 K-Bit  Chips 
oder  256  K-Bit Chips verwenden muessen,  ein  gemischter  Betrieb  ist 
nicht moeglich.

               CHIP256   EQU  JA / NEIN

  Wenn  Sie 256 K-Bit Chips verwenden hier JA eintragen,  wenn sie 64 K-
Bit Chips verwenden hier NEIN eintragen.

               KARTE1    EQU  JA / NEIN
               KARTE2    EQU  JA / NEIN
               KARTE3    EQU  JA / NEIN
               KARTE4    EQU  JA / NEIN

  Geben  Sie  hier  an,  wieviele TURBO-RAM-Karten  Sie  verwenden.  Sie 
duerfen nur dann ein JA eintragen,  wenn die Karten mit den  niedrigeren 
Nummern ebenfalls ein JA haben.

               VIERTEL   EQU  JA / NEIN
               HALB      EQU  JA / NEIN
               DREIVRT   EQU  JA / NEIN
               VOLL      EQU  JA / NEIN

  Geben Sie hier an,  wie voll die letzte TURBO-RAM-Karte bestueckt ist, 
alle Karten mit einer niedrigeren Nummer muessen voll bestueckt sein. Es 
ist  klar,  dass  bei  diesen  vier Labels genau ein JA  und  drei  NEIN 
eingetragen werden muessen.

  So,  damit haben Sie alle Angaben,  die zum Neuassemblieren  benoetigt 
werden gemacht.

                     Jumper auf der TURBO-RAM-Karte

  Die   Jumperbelegung   und  Bestueckungsreihenfolge   der   RAM-Baenke 
entnehmen  Sie bitte der Beschreibung fuer CP/M 2.2 (Datei TRAM.DOC  auf 
dieser Diskette).

               
                              Assemblieren

  Nachdem  Sie  alle  Aenderungen in CDEF.LIB auf Ihrer  neu  angelegten 
Diskette eingetragen haben, legen Sie diese Diskette bitte in Laufwerk A
und starten mit 

     A>SUBMIT GENBIOS

den Assemblierungs-Vorgang.  Achten Sie bitte darauf,  das hierbei keine 
Fehler  auf  dem  Bildschirm  gemeldet  werden.   Das  Assemblieren  mit 
anschliessendem  Linken dauert einige Minuten,  am Ende dieses  Vorgangs 
befindet  sich  auf Ihrer Diskette (neben einigen  REL-,  SYM- und  PRN-
Files)  die Datei BNKBIOS3.SPR mit dem gewuenschten  BIOS.  Starten  Sie 
jetzt mit

     A>GENCPM AUTO

den  Generierungs-Vorgang fuer ein neues CP/M plus System.  Achtung: die 
Sektorpuffer  werden nur dann optimal angelegt,  wenn Sie bei dem  Label 
RAM$FLOPPY$BANK  den Wert 2 angegeben haben.  Wenn Sie mehr Sektorpuffer 
wollen, muessen sie die Verteilung selbst bestimmen, indem Sie

     A>GENCPM

aufrufen und alle gestellten Fragen beantworten (siehe hierzu CP/M  plus 
System Guide).

  So,  auf  Ihrer  Diskette befindet sich jetzt das neue  CPM3.SYS,  Sie 
koennen  jetzt die RESET-Taste druecken und das neue System  hochbooten. 
Falls  Sie  eine  RAM-Floppy  definiert haben,  steht  Ihnen  Diese  als 
Laufwerk F zur Verfuegung.