G R A F I K    -    D O K U M E N T A T I O N 
               =============================================

   In dem S-Basic Grafik-Package finden Sie einige Unterprogramme, mit
deren Hilfe Sie komplizierte Figuren mit nur einem Kommando zeichnen
k|nnen.
Dies sind Routinen f}r:

(1) Kreis;    Parameter sind: vertik. und horiz. Koordinate des Mittel-
                              punktes und der Radius

(2) Rechteck; Parameter sind: vertik. und horiz. Koordinate der linken
                              oberen Ecke, die H|he und die Breite

(3) Quadrat;  Parameter sind: vertik. und horiz. Koordinate der linken
                              oberen Ecke und die L{nge der Seiten

(4) Balken;   Parameter sind: vertik. und horiz. Koordinate der Basis,
                              H|he, Breite und Tiefe. Inhalt ausgef}llt
                              oder leer (1/0) , Tiefenperspektive nach 
                              unten oder oben (1/-1) und nach rechts
                              oder links gezeichnet (1/-1) 

   Sie k|nnen das folgende Programm benutzen, um die Arbeitsweise der
Grafik-Routinen zu testen:

$INCLUDE GRAPHICS.BAS

VAR V1, H1, RADIUS = INTEGER
VAR V2, H2, HEIGHT, WIDTH = INTEGER
VAR V3, H3, LENGTH = INTEGER
VAR V4, H4, H, W, V.PERSPECTIVE, H.PERSPECTIVE, INTERIOR, DEPTH = INTEGER

V1 = 15
H1 = 15
RADIUS = 10
CIRCLE V1, H1, RADIUS

V2 = 30
H2 = 10
HEIGHT = 20
WIDTH = 40
RECTANGLE V2, H2, HEIGHT, WIDTH

V3 = 60
H3 = 20
LENGTH = 30
SQUARE V3, H3, LENGTH

V4 = 80
H4 = 80
H = 50
W = 15
DEPTH = 8
V.PERSPECTIVE = -1
H.PERSPECTIVE = 1
INTERIOR = 0
BAR V4, H4, H, W, DEPTH, INTERIOR, V.PERSPECTIVE, H.PERSPECTIVEŠ
V4 = 20
H4 = 130
H = 50
W = 10
DEPTH = 15
V.PERSPECTIVE = 1
H.PERSPECTIVE = 1
INTERIOR = 1
BAR V4, H4, H, W, DEPTH, INTERIOR, V.PERSPECTIVE, H.PERSPECTIVE

     
      
      G R A F I K  und  V I D E O - E I G E N S C H A F T E N 
      =======================================================

   Der KAYPRO 4/84 besitzt Grafik und Video-Eigenschaften, die es er-
m|glichen Linien und Pixel zu zeichnen und zu l|schen, Invers-Video,
Blinken, Semigrafik-Zeichen, Cursor-Positionierung und Ein- und Aus-
schalten des Cursors.


G r a f i k

   F}r die Grafik auf dem KAYPRO 4/84 wird der Bildschirm aufgefa~t
als eine Matrix, 100 Pixel hoch und 160 Pixel breit. Jedes Pixel auf
dem Bildschirm kann direkt adressiert werden durch die Angabe der
vertikalen und horizontalen Koordinate (32..131 / 32..191). Das 
Pixel in der oberen linken Ecke hat die Koordinaten 32,32.
   Linien und Pixel-Grafik werden durch eine ESC-Sequenz erzeugt, die
4 oder 6 Byte lang ist und die folgende Struktur besitzt:

ESC-Sequenz   =   ESC <Sequenz-Typ> <V1> <H1> (<V2> <H2>) 

darin sind:

1)  ESC das ASCII-Zeichen 27 (1B hex).
2)  <Sequenz-Typ> eines der Zeichen "*", " " (leer), "L" oder "D".
3)  V1, H1, V2, H2 die 1-Byte-Werte der Koordinaten.

   Pixel zeichnen:  Sequenz-Typ = "*"
   Pixel l|schen:   Sequenz-Typ = " " (leer)
                       H2 und V2 werden nicht benutzt. V1 ist die
                       vertik. und H1 die horiz. Koordinate
   Linie zeichnen:  Sequenz-Typ = "L"
   Linie l|schen:   Sequenz-Typ = "D"
                       V1 und H1 sind die Koordinaten des 1.Punktes
                       und V2 und H2 die des letzten Punktes. 



C u r s o r p o s i t i o n i e r u n g

   F}r die Cursor-Positionierung wird der Bildschirm aufgefa~t
als eine Matrix 25 Zeichen hoch und 80 Zeichen breit. Jedes Zeichen
kann adressiert werden durch seine vertikale und horizontale Koor-
dinate (32..66 / 32..111). 
   Der Cursor wird durch eine ESC-Sequenz an die gew}nschte Posi-
tion gebracht, die vier Byte lang ist und die folgende Struktur
hat:
ŠESC-Sequenz   =   ESC Gl-Zchn <V1> <H1>

darin sind:

1)  ESC das ASCII-Zeichen 27 (1B hex).
2)  Gl-Zchn das Zeichen "=" (3D hex).
3)  V1, H1 die 1-Byte Werte der Koordinaten.


S e m i - G r a f i k

   Jedes Zeichen auf dem Bildschirm belegt dieselbe Fl{che wie acht
Pixel (4 hoch, 2 breit). Bei der Semi-Grafik k|nnen diese acht Pixel
zusammen adressiert und gesetzt werden. Ein Semigrafik-Byte hat zur
Erkennung das MSB gesetzt (im Gegensatz zu dem ASCII-Zeichen), die
verbleibenden 7 Bit setzen dann 7 der acht Pixel.

Zum Beispiel, um diese Pixel zu setzen ...

                                -------   
           Pixel # 1 ------>   l   l   l   <------ Pixel # 0
                               l---+---l  
           Pixel # 3 ------>   l   l   l   <------ Pixel # 2
                               l---+---l  
           Pixel # 5 ------>   l   l   l   <------ Pixel # 4
                               l---+---l  
      Pixel # 7 (Aus)------>   l   l   l   <------ Pixel # 6
                                -------

mu~ dieses Byte ausgegeben werden:


                     -------------------------------
  mu~ "1" sein -->  l   l   l   l   l   l   l   l   l  <-- Bit f}r # 0
                     -------------------------------
                          ^   ^   ^   ^   ^   ^
                          l   l   l   l   l   l
                Bit f}r # 6   l   l   l   l   Bit f}r # 1
                              l   l   l   l
                    Bit f}r # 5   l   l   Bit f}r # 2
                                  l   l
                        Bit f}r # 4   Bit f}r # 3

   Wie Sie oben sehen, ist Pixel # 7 stets auf "Aus" gesetzt. Um diesen
Pixel zu setzen, m}ssen Sie das Invers-Video Kommando geben und dann die
inverse Form des oben gezeigten Byte ausgeben. Z.B., 10000000b erzeugt ein
leeres Feld und (ESC,B,0),10000000b erzeugt ein ausgef}lltes Feld. 


V i d e o - E i g e n s c h f t e n

   Die Attribute eines Zeichens k|nnen auf Invers-Video, Blinken,
reduzierte Intensit{t und Unterstreichen gesetzt werden. Au~erdem
kann der Cursor abgeschaltet werden. Diese Attribute werden durch
eine 3 Byte ESC-Sequenz aktiviert, die die folgenden Struktur hat:

ESC-Sequenz   =   ESC <Ein/Aus-Code> <Attribut-Code>

darin ist:

1)  ESC das ASCII-Zeichen 27 (1B hex)Š2)  <Ein/Aus-Code> "B" f}r 'Ein' oder "C" f}r 'Aus'
3)  <Attribut-Code> ein Wert von 0 bis 4 f}r die Funktion:
		0 = Invers-Video,
		1 = reduzierte Intensit{t
		2 = Blinken,
		3 = Unterstreichen,
		4 = Cursor.

Standardm{~ig sind 0 bis 3 auf 'Aus' und 4 auf 'Ein' gesetzt.


A n m e r k u n g e n:

1) Beispiele f}r Linien und Pixel-Grafik finden Sie in GRAPHICS.BAS.

2) Die Koordinatenwerte m}ssen als Werte ab 32 angegeben werden, da
   BDOS Bytes mit den Werten 0 bis 31 als CTRL-Zeichen interpretiert.

3) Das Bild einer von A nach B gezeichneten Linie mu~ nicht dem einer
   von B nach A gezeichneten entsprechen.

4) Grafik-Zeichen, Pixel und Linien k|nnen keine 'normalen' Zeichen
   }berschreiben.


Z u s a m m e n f a s s u n g:

Grafik - Kommandos:

	Pixel zeichnen			ESC, * , V1, H1
	Pixel l|schen			ESC,   , V1, H1
	Linie zeichnen			ESC, L , V1, H1, V2, H2
	Linie l|schen			ESC, D , V1, H1, V2, H2

Video - Kommandos:

	Invers-Video ein		ESC, B, 0
	Reduzierte Intensit{t ein	ESC, B, 1
	Blinken ein			ESC, B, 2
	Unterstreichen ein		ESC, B, 3
	Cursor ein			ESC, B, 4

	Invers-Video aus		ESC, C, 0
	Reduzierte Intensit{t aus	ESC, C, 1
	Blinken aus			ESC, C, 2
	Unterstreichen aus		ESC, C, 3
	Cursor aus			ESC, C, 4