22.04.1987 (c) Conitec JH



                  CP/M plus Software fuer DISI




  Dieser   Text  beschreibt  die  auf  der  Diskette  gelieferten 
CP/M plus Programme fuer die EPROM- / RAM-Karte DISI.



                        --- DISI.ASM ---

  Diese Datei enthaelt den Source-Code des DISI-Treiber-Programms 
fuer  CP/M plus.  Bevor die DISI-Karte in Ihrem System  verwendet 
werden   kann   muessen   Sie  DISI.ASM   fuer   Ihre   Anwendung 
konfigurieren und in Ihr BIOS einbinden.

  DISI.ASM  unterstuetzt bis zu vier  DISI-Karten,  maximal  zwei 
logische Laufwerke und folgende Bausteine:

     RAMs      : 8K*8  (z.B. 6264), 32K*8 (z.B. 63256)
     EPROMs    : 2716, 2732, 2764, 27128, 27256, 27513, 27011

  Der Treiber ist so ausgelegt,  dass er ohne Aenderung auf jedem 
CP/M plus System verwendet werden kann,  sofern der BIOS-Kern den 
Empfehlungen von Digital Research entspricht.


                          Konfiguration

  Am  Anfang von DISI.ASM befinden sich 14  EQU-Anweisungen.  mit 
denen  der  Treiber  konfiguriert  wird.  Die  Anweisungen  haben 
folgende Bedeutung:

     disia, disib, disic, disid

     Geben   Sie  hinter  diesen  Labels  die  Basisadressen  der 
     verwendeten DISI-Karten an.  Werden weniger als vier  Karten 
     verwendet,  dann  sind die verbleibenden Labels auf den Wert 
     0FFh zu setzen.

     nr0, nr1

     Diese  beiden  Labels definieren die Anzahl der  verwendeten 
     Speicherbausteine  (max.  64  zusammen) fuer das  erste  und 
     zweite Laufwerk.  Ist nr1 auf null gesetzt,  so wird nur ein 
     Laufwerk definiert;  alle sonstigen Angaben fuer das  zweite 
     Laufwerk sind dann ohne Bedeutung. Bei RAM-Bausteinen sollte 
     immer  die Anzahl der Bausteine angegeben werden,  die  auch 
     physikalisch  vorhanden  sind.  Bei EPROMs ist  es  hingegen 
     sinnvoll,   einige   Bausteine   mehr  zu   definieren   als 
     tatsaechlich  benoetigt werden.  Neue Bausteine koennen dann 
     einfach hinzugesteckt werden,  ohne dass das BIOS  geaendert 
     werden  muss.   Die  Speicherbausteine  muessen  fortlaufend 
     bestueckt  sein,  es gilt folgende  Reihenfolge:  Karte1/Z1, 
     Karte1/Z2, ... , Karte1/Z16, Karte2/Z1 ... usw.

     offs1

     Die  Zahl  hinter  diesem Label gibt die Nummer  des  ersten 
     Speicherbausteins  vom  zweiten Laufwerk  an.  Beachten  Sie 
     bitte,  dass  die  Zaehlweise bei Null  beginnt.  Falls  die 
     Bausteine  fuer das zweite Laufwerk anders als  beim  Ersten 
     gejumpert  werden,  muss offs1 durch vier teilbar sein.  Das 
     erste  Laufwerk  beginnt  immer bei  Baustein  Nummer  Null, 
     deshalb ist hier kein Offset notwendig.

     bkap0, bkap1

     Diese  beiden Labels definieren die Bausteinkapazitaet  fuer 
     jedes DISI-Laufwerk in K-Byte. Die Kapazitaet fuer das erste 
     Laufwerk  ergibt sich aus nr0 * bkap0,  die Kapazitaet  fuer 
     das   zweite   Laufwerk   aus   nr1   *   bkap1.   Ist   die 
     Bausteinkapazitaet groesser als 32 K-Byte,  wird automatisch 
     angenommen, dass es sich um ein gebanktes EPROM handelt.

     rw0, rw1

     Diese beiden Labels geben fuer jedes Laufwerk an, ob es sich 
     um eine RAM-Floppy oder um eine EPROM-Floppy  handelt.  "ja" 
     definiert RAM-Floppy, "nein" definiert EPROM-Floppy.

     amsk0, amsk1

     Je  nach  Bausteintyp  muss noch  eine  Odermaske  definiert 
     werden,  die  vor  dem  Zugriff auf die DISI-Karte  mit  dem 
     Trackregister verknuepft wird. In der Jumpertabelle fuer die 
     Speicherbausteine ist die zugehoerige Odermaske angegeben.

     prof180

     Dieses  Label wird auf "ja" gesetzt,  falls der  Treiber  in 
     einem  PROF-180X System eingesetzt wird.  Bei allen  anderen 
     Computern ist dieses Label auf "nein" zu setzen.


                            Beispiel

  Sie  wollen  zwei DISI-Karten mit RAM- und  EPROM-Laufwerk  auf 
einem  beliebigen  CP/M plus Rechner  einsetzen.  Die  RAM-Floppy 
umfasst  20 Bausteine vom Typ 63256,  die EPROM-Floppy maximal 12 
Bausteine  vom Typ 27513.  Als Basisadresse waehlen Sie B8  (Hex) 
und  BC  (Hex)  aus.  Das erste Laufwerk  soll  die  EPROM-Floppy 
enthalten,  das zweite Laufwerk die RAM-Floppy.  Der Treiber muss 
demnach folgendermassen konfiguriert sein.

     prof180   equ       nein

     disia     equ       0b8h
     disib     equ       0bch
     disic     equ       0ffh
     disid     equ       0ffh

     bkap0     equ       64
     amsk0     equ       00h
     nr0       equ       12
     rw0       equ       nein

     offs1     equ       12
     bkap1     equ       32
     amsk1     equ       00h
     nr1       equ       20
     rw1       equ       ja

  Auf  der ersten Karte Z1 bis Z12 werden die  EPROMs  bestueckt, 
auf der zweiten Karte und den restlichen Sockeln der ersten Karte 
die RAMs.


                             Jumper

  DISI.ASM arbeitet grundsaetzlich mit einer Sektorlaenge von 128 
Byte, J1 bis J5 muessen demnach in Stellung 2-3 stehen.

Die Bausteinjumperung ergibt sich aus folgender Tabelle:

xxx       : Jumperstellung unwichtig  
---       : kein Jumper
1-2 / 2-3 : entsprechende Pins bruecken


Type           Jx1  Jx2  Jx3  Jx4       Odermaske (amsk0/amsk1)

EPROM 2716     xxx  xxx  2-3  xxx       10h
EPROM 2732     xxx  xxx  2-3  xxx       00h
EPROM 2764     ---  ---  xxx  2-3       00h
EPROM 27128    ---  ---  1-2  2-3       00h
EPROM 27256    ---  1-2  1-2  2-3       00h
EPROM 27513    ---  2-3  1-2  2-3       00h
EPROM 27011    ---  2-3  1-2  2-3       00h

RAM 6264       xxx  2-3  1-2  1-2       40h
RAM 43256      2-3  2-3  1-2  1-2       00h


  Wenn  RAMs  oder  gebankte  EPROMs  bestueckt  werden  muss  J7 
unbedingt gebrueckt sein.


                       Einbinden ins BIOS

  Nachdem die Konfiguration,  wie oben  angegeben,  durchgefuehrt 
wurde   (Texteditor),   kann  DISI.ASM  mit  dem  Assembler  RMAC 
assembliert werden.

     RMAC DISI

  Auf  der  Diskette  muessen sich  allerdings  noch  die  Macro-
Libraries  CPM3.LIB  und Z80.LIB (beim  PROF-180X  statt  Z80.LIB 
HD64180.LIB)  befinden.  Der  Assembler liefert als Ergebnis  die 
Datei DISI.REL,  die ueber die global (public) definierten Labels 
fdisi0  und fdisi1 (fdisi1 nur wenn zwei  Laufwerke  konfiguriert 
wurden)  mit  dem restlichen BIOS verbunden  werden  kann.  Diese 
Verbindung geschieht ueber das Drive Table Modul DRVTBL.ASM (beim 
PROF-180X heisst diese Modul P6.ASM). Tragen Sie also fdisi0 (und 
fdisi1,  wenn  zwei  Lauferke konfiguriert wurden) in  DRVTBL.ASM 
ein.  Durch  die Stellung des Eintrags in DRVTBL.ASM ergibt  sich 
die  Laufwerksbezeichnung.  Conitec schlaegt als  nichtfluechtige 
RAM-Floppy  den  Laufwerskbuchstaben F und als  EPROM-Floppy  den 
Buchstaben  G  vor.  Nachdem DRVTBL.ASM  neu  assembliert  wurde, 
k|nnen  die BIOS-Module nach der Angabe Ihres Computerherstellers 
gelinkt  werden (mit zusaetzlichem Modul DISI).  F}r den  PROF-80 
von Conitec sieht der Linkvorgang z.B. so aus:

LINK 
BNKBIOS3[B]=BIOSKRNL,SCB,BOOT,CHARIO,MOVE,DRVTBL,FDPROFBK,DISI

  Der Linker erzeugt ein neues BIOS,  dass wie gewohnt mit GENCPM 
zu einem neuen CPM3.SYS zusammengebunden wird.

  


                       --- ERASER.COM ---

  Bevor  zum  ersten Mal auf eine nichtfluechtige statische  RAM-
Floppy zugegriffen wird, muss das Directory so mit Daten gefuellt 
werden, dass das CP/M die RAM-Floppy als geloescht erkennt.

  Das Programm ERASER.COM loescht auf diese Weise die RAM-Floppy. 
Nach dem Start fragt ERASER nach dem Laufwerksbuchstaben der RAM-
Floppy.

                         *** Achtung ***

  ERASER  loescht unter Umst{nden auch  normale  Disketten,  wenn 
deren Laufwerksbuchstabe angegeben wird. Als kleinen Schutz haben 
wir ERASER so konzipiert, dass bei Angabe der Laufwerksbuchstaben 
A-D  mit einem Fehler abgebrochen wird.  ERASER liegt  im  Turbo-
Pascal  Source-Code  vor,   wir  empfehlen  dringend,  ERASER  so 
abzuaendern, dass nur die RAM-Floppy auf der DISI-Karte geloescht 
werden kann (die Aenderung ist im Source-Code beschrieben).

                         *** Wichtig ***

  Da  die  DISI-Laufwerke im Treiber mit festem Medium  definiert 
wurden,  bekommt CP/M plus das Loeschen der RAM-Floppy erst  nach 
einem  erneuten Start mit.  Nach dem Aufruf von ERASER muss  CP/M 
deshalb neu gebootet werden.



                         --- GPF.COM ---

  Wie jedes andere Betriebssystem ben|tigt CP/M die Daten auf den 
Massenspeichern in einer bestimmten Struktur.  Da diese  Struktur 
beim Schreiben auf die Floppy automatisch angelegt wird,  braucht 
man  sich im allgemeinen nicht darum zu k}mmern.  Anders ist dies 
bei  einer EPROM-Floppy,  da das Betriebssystem von einer  EPROM-
Floppy nur lesen kann. 

  Die  Dateien,  die in einer EPROM-Floppy untergebracht  werden, 
muessen  also die gleiche Struktur haben,  die entstehen  wuerde, 
wenn  das  CP/M  direkt  in die  EPROMs  schreiben  koennte.  Das 
Programm GPF.COM erzeugt genau diese Struktur.

  GPF.COM legt ein virtuelles Laufwerk an,  das durch eine Anzahl 
von  Ziel-Dateien representiert wird.  Diese Ziel-Dateien  werden 
dann  in EPROMs gebrannt und mit Hilfe der DISI-Karte als  EPROM-
Laufwerk benutzt. 

  GPF arbeitet mit zwei Disketten-Laufwerken,  dem Quell-Laufwerk 
und  dem  Ziel-Laufwerk.  Nach  dem Start liest  GPF  vom  Quell-
Laufwerk die CP/M-Dateien, die in die EPROM-Floppy kopiert werden 
sollen  und  legt  dabei  auf  dem  Ziel-Laufwerk  das  virtuelle 
Laufwerk an, representiert durch die Ziel-Dateien.

  Die   Ziel-Dateien  sind  durchgehend  nummeriert  und  heissen 
DISI000.HXC  .....  DISI063.HXC.  Die  Groesse  der  Ziel-Dateien 
entspricht der Groesse der verwendeten EPROMs und koennen deshalb 
direkt in EPROMs gebrannt werden.

  Stellt  GPF  fest,   dass  auf  der  Ziel-Diskette  nicht  mehr 
genuegend  Platz  fuer eine neue Ziel-Datei ist,  fordert es  zum 
Diskettenwechsel  im  Ziel-Laufwerk auf.  Zum Schluss  wird  dann 
allerdings noch einmal die erste Ziel-Diskette angefordert, da in 
die Ziel-Datei DISI000.HXC noch das Directory geschrieben  werden 
muss.  Soll  eine  Datei kopiert werden,  die sich nicht auf  dem 
Quell-Laufwerk   befindet,    fordert   DISI   ebenfalls    einen 
Diskettenwechsel im Quell-Laufwerk an.  Durch diesen  Mechanismus 
ist GPF in der Lage,  ein virtuelles Laufwerk zu verwalten,  dass 
in seiner Kapazitaet die der Disketten weit uebersteigt.

  GPF.COM  erhaelt  seine  Anweisungen  aus  einer  Datei  namens 
GPF.CTR.  Es  handelt sich dabei um eine gewoehnliche  Textdatei, 
die  mit  Wordstar,  ED oder aehnlichen Editoren erstellt  werden 
kann.  GPF.CTR muss sich beim Aufruf von GPF.COM auf der Default-
Disk befinden. GPF.CTR hat folgenden Aufbau:

Beispiel fuer GPF.CTR

-----------------------------------------------------------------

16                  ; Groesse der EPROMS in K-Byte
20                  ; Maximale Anzahl der EPROMS
A                   ; Quell-Laufwerk
B                   ; Ziel-Laufwerk
2                   ; logische CP/M Blockgroesse in K-Byte
256                 ; Anzahl der Directory-Eintraege
TURBO.COM           ; Quell-Datei Nr.1
TURBO.OVR           ; Quell-Datei Nr.2
TURBOMSG.MSG S      ; Quell-Datei Nr.3, setze SYS-Atribut
PIP.COM SAR         ; Quell-Datei Nr.4, setze alle Atribute
DATE.COM            ;
DIR.COM             ;
SID.COM             ;
usw.

-----------------------------------------------------------------

  Die   beiden  Parameter  <log.Blockgroesse>  und  <Anzahl   der 
Directory-Eintraege>  muessen  mit  den Werten  im  CP/M  Treiber 
uebereinstimmen.  Am  einfachsten  ist es,  wenn beide  Parameter 
weggelassen  werden  (geht nur gemeinsam).  GPF.COM  setzt  diese 
Werte  dann  automatisch so,  wie sie auch vom  Treiber  DISI.ASM 
gesetzt werden.  Beachten Sie bitte,  da~ GPF.COM nur maximal 512 
DIR-Eintr{ge  anlegen kann.  Falls Sie eine EPROM-Floppy mit mehr 
Eintr{gen definiert haben, bricht GPF.COM mit einer Fehlermeldung 
ab.

  Es  besteht  die Option,  die Atribute  Read-Only,  System  und 
Archiviert,  beim Kopieren ins vituelle Laufwerk zu setzen,  alle 
eventuell vorhandenen Atribute der Quell-Datei werden automatisch 
geloescht.  Die  Angabe der Atribute erfolgt durch die Buchstaben 
'R' fuer Read-Only,  'S' fuer System und 'A' fuer Archiviert. Die 
Atributzeichen  werden  durch  ein  Blank  getrennt  hinter   den 
Dateinamen geschrieben.

  Erscheint  in  einer GPF.CTR Zeile ein Semikolon,  so wird  der 
der  Rest der Zeile einschliesslich des Semikolons als  Kommentar 
betrachtet.


  Die Anzahl der von GPF.COM erzeugten Ziel-Dateien richtet  sich 
nach  der  Anzahl und Groesse der Quell-Dateien.  In der  Steuer-
Datei GPF.CTR sollte aber immer die maximal m|gliche EPROM Anzahl 
angegeben  werden.  Die  von GPF.COM erzeugten  Zieldateien  sind 
naemlich  so aufgebaut,  dass jeweils das erste und letzte  EPROM 
ueberprogrammiert  werden  koennen,  falls neue  Dateien  in  die 
EPROM-Floppy gebracht werden sollen.