GRIP-3D-LIBRARY (VERSION 1.6) fuer Computeranimation

J.C.Lotter 10.12.86                          CONITEC DATENSYSTEME

  Auf der Diskette befinden sich folgende Files:

GRAFREC.LIB - Konstanten und Records fuer die Library
GRAF2D.LIB - Die 2D-Library mit Vektorzeichnen, 2D-Primitives (Punkt,
             Linie,Rechteck,Kreis,Bogen,Text), Clipping, Skalierung,
             Zoom, Hardcopy, Farbe und Fileverwaltung.
GRAF3D.LIB - Die 3D-Library mit Zentralperspektive-Algorithmen und
             Koordinatentransformation; benoetigt GRAF2D.LIB.
GRAFPRIM.LIB - 3D-Primitives (vordefinierte Objekte).
GRAFIO.LIB - Fileverwaltung, Hardcopy, Menue-Einblendung.

VIEW.PAS - Programm zum Betrachten  eines 3D-Animationsfiles oder
           zum Darstellen eines abgespeicherten Bildes.
GRIP.COM - Ein Hilfsprogramm zum Umschalten der GRIP (Normal/Interlaced).
           Der Source-Code ist in der GRIP-UTILITY-Library enthalten.
GATE.PAS - Demoprogramm, zugleich 'Vorlage' fuer eigene Versuche.
           ('GATE' startet normal, 'GATE S' generiert Subscreens).
GATE.GRF - Animationsfile fuer Testzwecke.

ANIMA.DOC - Das, was Sie gerade lesen.

  Die Beschreibungen der einzelnen Routinen und ihrer  Parameter
stehen als Kommentare in den Source-Files. Um sich mit den Funktionen
vertraut zu machen, empfiehlt es sich, das Demo-Program GATE zu
studieren. Compilieren Sie bitte mit der 'COM'-Option, da sonst
bei groesseren Files der Speicher nicht mehr ausreicht.

Unterschiede der Version 1.5 zu 1.4:

- PEN-Erweiterung: 16 Graustufen durch 'Spray'-Effekt
  (nur mit GRIP-4; nur wirkungsvoll fuer POLYEDER)
- Fertige Bilder koennen mit 'F' nachtraeglich auf File
  abgespeichert werden
- VIEW ersetzt das fruehere MOVIE und dient auch zur Betrachtung
  fertiger Bilder.

Unterschiede 1.6 zu 1.5

- FISHEYE-Verzerrung mit waehlbarem Radius
- MENUE_ON,MENUE_OFF zur Menue-Einblendung
- WAITIO ersetzt das fruehere WAIT

  ACHTUNG: Ab sofort ist das Zusatzpaket POLYEDER lieferbar! Damit
koennen Sie Flaechen fuellen und dreidimensionale Koerper definieren.
Ein Hidden-Line-Algorithmus fuer einzelne konvexe Koerper sowie ein
Schattierungsverfahren fuer punktfoermige Lichtquellen (nur mit GRIP-4)
sind in dem Paket enthalten.

  ACHTUNG: Einige Grafik-Befehle arbeiten mit 8-Bit-Uebertragung
zur GRIP. In aelteren BIOS-Versionen des PROF-80/180X wird dabei das
8. Bit ausgeblendet. Diese Ausblendung muss herausgeworfen werden,
sonst funktioniert die Library nicht. Dazu ist im Modul CHARIO.ASM
(PROF-80) und P4.ASM (PROF-180X) folgende Routine zu aendern:

Alt:   grafout  mov a,c ! ani 7Fh ! mov c,a ! jmp mgrafout
Neu:   grafout  jmp mgrafout

  Nach der Aenderung muss neu assembliert (RMAC P4 $SZ PZ), gelinked
(LINK BNKBIOS3[B]=P1,SCB,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8..usw.) und ein neues
CPM3.SYS-File erzeugt werden (GENCPM AUTO DISPLAY). Dieses CPM3.SYS
kopieren Sie auf Ihre LIBRARY-Diskette, booten damit, und der Fall
ist erledigt.

  ACHTUNG:  Wenn  Sie irgendwelche  Verbesserungs- oder  Erweite-
rungsvorschlaege haben: lassen Sie von sich hoeren!  Ebenso, wenn Sie
ein interessantes  Anwendungsprogramm  oder eine Animationssequenz
erstellt haben. Wir sind an so etwas SEHR interessiert.  Grafik-
Software, die wir in unsere Pakete mit aufnehmen koennen, honorieren
wir selbstverstaendlich dem Aufwand entsprechend mit CONITEC-Platinen,
Software oder Bargeld.