[nderungen GRIP 2/3 zur Anpassung an 
          IBM Monitor (18 kHz Zeilenfrequenz)

          Okt 86
          Umr}stung der GRIP Karte auf 16 MHz Quarz
          um die volle Breite von 96 Zeichen zu erreichen
          die Baudraten (zumindest fuer die Tastatur) liegen
          noch innerhalb der Toleranz
          Files grip2ibm.016 bzw grip3ibm.016

          Aug 86
          Initialisierung des Video Controllers
          Adressen im Com File 
          Files grip2ibm.003 bzw grip3ibm.001

                                   GRIP 2    GRIP 3              16Mhz                    

          VSYNC                    10CE      D80       29 hex
          Vert adjust              10D0      D82       20 hex
          Vert total               10D1      D83       2D hex    
          HSYNC                    10D3      D85       5A hex    64 hex
          Hor total                10D5      D87       65 hex    6f hex       

          Grundeinstellung der Bildgr|~e
          Spalten 88               1117      DC4       58 hex    60 hex  
          Zeilen  33               1118      DC5       21 hex

          ??Anzahl Zeilen mu~ ungerade sein??
          wegen Nutzung und Grundeinstellung der
          User Statuszeile

          Adresse der User Statuszeile
                                   114F      -         00 hex
          (35 x 300h)              1150      -         69 hex

          Die Parameter VDC8 - VDCA sind bisher nicht
          an den IBM Monitor angepa~t. Das Kommando
          sollte nicht verwendet werden.
                                   1D03 - 1D2C

          Nach der Hardware Umr}stung auf flimmerfreies
          scrollen war jeweils in der aktuell gel|schten
          Zeile ein Flash. Abhilfe durch Unterbinden des
          L|schens der Farbkarte.(LOE2)
                                   2D2       37F       00
                                   2D3       380       00