Kurze Anleitung zum Programm SIO.COM, Version 1.0 22.06.86

Allgemeiner Aufruf:
SIO <parameter1> ... <parameterX>

Ist kein Parameter angegeben, so gibt das Programm nur die aktuelle
Einstellung der beiden SIO Kan{le an.

Parameter sind folgende (in beliebiger Reihenfolge und Kombination):

Parameter	Funktion

A 		Alles weitere bezieht sich auf SIO Kanal A
		(Default, falls weder A noch B angegeben sind)

B		Alles weitere bezieht sich auf SIO Kanal B

50, 75, 110, 134.5, 150, 200, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800,
9600, 19200	Baudrate f}r zuletzt gew{hlten Kanal

EVEN, ODD, NO	Parit{t f}r zuletzt gew{hlten Kanal

5, 6, 7, 8	Wortl{nge f}r zuletzt gew{hlten Kanal

1, 1.5, 2	Anzahl der Stopbits f}r zuletzt gew{hlten Kanal
		1.5 Stopbits werden nur bei 5 Datenbits erzeugt

IN:		Die n{chste Protokollangabe ist f}r das Protokoll
		bei der Eingabe (damit wird also das SENDENDE Ger{t
		gesteuert; z.b. angehalten, falls das CP/M keine
		weiteren Daten entgegennehmen kann)

OUT:		Die n{chste Protokollangabe ist f}r das Protokoll
		bei der Ausgabe (damit zeigt das EMPFANGENDE Ger{t
		z.b. Drucker an, ob es weitere Daten }bernehmen kann)

XON		Aktivierung des Software-Protokolls durch die ASCII-
		Zeichen XON und XOFF:
		XON = Datenfreigabe
		XOFF = Datensperrung
		Bei OUT: XON, wartet das CP/M nach EMPFANG eines XOFF
		mit der weiteren Datenausgabe solange, bis ein XON
		empfangen wird. Damit ist eine Druckeransteuerung m|glich.
		Beachten Sie, da~ beim XON-Protokoll der Datenein- und
		ausgabekanal der SIO benutzt wird.
		Die RS-232 (V24) Steuerleitungen DTR und RTS werden auf
		aktiv gehalten, CTS und DCD werden nicht abgefragt.

RTS		Die Steuerung erfolgt }ber die RTS-Leitung (bei IN: RTS) bzw.
		CTS-Leitung (bei OUT: RTS). ]ber die RTS-Leitung wird dem
		SENDENDEN Ger{t mitgeteilt, ob das CP/M weitere Daten }ber-
		nehmen, das SENDENDE Ger{t also weiter senden kann.
		Durch Abfrag der CTS-Leitung wird festgestellt, ob das
		EMPFANGENDE Ger{t weitere Daten annehmen, das CP/M also
		weiter SENDEN kann.
 		Die Leitung DTR wird aktiv gehalten, DCD wird nicht abgefragt.

RTS		Die Steuerung erfolgt }ber die DTR-Leitung (bei IN: DTR) bzw.
		DCD-Leitung (bei OUT: DTR). ]ber die DTR-Leitung wird dem
		SENDENDEN Ger{t mitgeteilt, ob das CP/M weitere Daten }ber-
		nehmen, das SENDENDE Ger{t also weiter senden kann.
		Durch Abfrag der DCD-Leitung wird festgestellt, ob das
		EMPFANGENDE Ger{t weitere Daten annehmen, das CP/M also
		weiter SENDEN kann.
 		Die Leitung RTS wird aktiv gehalten, CTS wird nicht abgefragt.

NONE		Kein Protokoll.
		Die RS-232 (V24) Steuerleitungen DTR und RTS werden auf
		aktiv gehalten, CTS und DCD werden nicht abgefragt.

BTX		Aktivierung des BTX-Modus (getrennte Baudraten f}r
		Senden und Empfangen auf Kanal A)
		Bei BTX gilt die Baudrate von Kanal A f}r den Empfang und
		die Baudrate von Kanal B f}r das Senden.
		Kanal B hat in dieser Einstellung die Baudrate von Kanal
		B f}r Empfang und Senden.

NOBTX		Aufhebung des BTX-Modus. Die Baudrate des Kanal A gilt
		wieder f}r Empfangen und Senden auf diesem Kanal.

SAVE		Die neue Einstellung wird im CONFIG.SYS-File ge-
		speichert.
		Normalerweise greift das SIO-Programm nur lesend auf
		die CONFIG.SYS-Datei zur Anzeige aller Parameter zu. Die 
		neue Einstellung wird zwar aktiviert, jedoch nicht ge-
		speichert. Sp{testens nach dem n{chsten SIO-Aufruf oder
		Kaltstart, wird die in der CONFIG.SYS-Datei gespeicherte
		Einstellung wieder }bernommen.
		Der Parameter SAVE speichert die neue Einstellung im
		CONFIG.SYS-File ab, so da~ diese auch nach dem n{chsten
		Kaltstart wieder zur Verf}gung steht.