--------------------------
                        A R C C P M  Version 1.0
                       --------------------------

                Copyright (c) August 1987 by Reimer Mellin
                Sulenstr.8, 8000 Muenchen 71, West Germany
                RBBS: T-Bus Muenchen (FidoNet 507/Node 14)
                CP/M-80 Section (Area 4),Tel#:(089)/293881

                       --------------------------
                        A R C C P M  Version 2.2
                       --------------------------

                Copyright  (C) Januar 1994  by Tilmann Reh
                In der Grossenbach 46, D-57072 Siegen, FRG
                Mail: tilmann.reh@hrz.uni-siegen.d400.de


                       ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 
                       -------------------------

  ARCCPM Version 2.2 ist eine vollstaendig neu geschriebene Realisierung
  des Archivierungsprogramms ARCCPM V1.0, welches durch Reimer Mellin von
  den (DOS-) C-Quelltexten in Turbo-Pascal umgesetzt wurde.

  ARC V2.2 ist nicht nur etwa 5 KB kleiner und 5 mal so schnell wie V1.0,
  sondern bietet darueberhinaus noch funktionelle Erweiterungen:

   - Squeezing und Unsqueezing (Ver.4) werden ab sofort voll unterstuetzt.
   - Unter CP/M-Plus werden Datum und Uhrzeit der Dateien ins Archiv
     uebernommen. Existiert kein Zeiteintrag (oder bei CP/M 2.2), so wird
     die aktuelle bzw. die eingegebene Zeit verwendet. Unter CP/M-Plus wird
     weiterhin auch beim Extrahieren ein korrekter Zeiteintrag erzeugt
     (bei Systemen ohne interruptgesteuerte Uhr).
   - Die Eingabezeile wird durch einen Patch auf die volle Laenge von 127 
     Zeichen vergroessert. Ohne Patch stehen unveraendert 32 Zeichen zur
     Verfuegung. Der Patch (3 Byte im Kompilat) ist in CLINE127.INC 
     beschrieben und als Datei CLINE.HEX beigelegt (z.B. f}r MLOAD).
   - Mit dem Schalter 'k' kann die Kompressionsart 'Crunching' fest vorge-
     geben werden.
   - Unter CP/M-3 wird die Crunch-Zwischendatei im 'Temporary Drive'
     abgelegt.

                              Revision History:
  V2.0   22.11.89   Freigabe der komplett neugeschriebenen Version 2.0
  V2.1   12.01.92   CP/M-3: Temporary Drive, Extrahieren mit Zeiteintr{gen
  V2.2   11.01.94   Bugfixes: Auch sehr gro~e Dateien werden fehlerfrei
                    "ent-cruncht"; Dateien der L{nge 0 k|nnen geARCt werden;
                    Archive der Netto-L{nge 0 k|nnen angezeigt werden.

  Das Programm mu~ mit einer Endadresse von mindestens D800h kompiliert
  werden. Auf jeden Fall sollte man beim Kompilieren die Endadresse etwas
  gegen}ber dem Default herabsetzen, um Raum f}r RSXen zu lassen (z.B.
  GET/PUT/SUBMIT).
  Nach jedem Kompilieren den 127-Zeichen-Patch nicht vergessen! Am
  einfachsten durch "MLOAD ARC.COM,CLINE".

  Die folgende Beschreibung von ARCCPM ist bis auf die o.g. funktionellen
  Erweiterungen das Werk von Reimer Mellin.

  Tilmann Reh, D-57072 Siegen, 14. Januar 1994.


  WARUM ARCEN : 

  Komprimierung und Archivierung  von Dateien ist  besonders in der DFUE
  wichtig  (eigentlich sogar notwendig),  da hier jede Minute Uebertrag-
  ungszeit Geld bedeutet.  Der in diesem  Programm  implementierte Algo-
  rithmus komprimiert eine Datei auf ca. 20-60% der Originalgroesse. Zu-
  saetzlich koennen  zusammengehoerende  Dateien auch  in  einem  ARChiv
  (z.B zu Backupzwecken)  zusammengefasst werden.  Das bedeutet fuer den 
  Anwender groessere  Uebersichtlichkeit  auf seinen  Speichermedien und
  reduziert gerade bei  Diskettenformaten  kleiner Kapazitaet die Anzahl
  der notwendigen Directory Eintraege.

  EINSCHRAENKUNGEN :  

  ARCCPM beherrscht - leider - nur einen Subset des original ARC's. 

  Unterstuetze Komprimierungsverfahren:
   - Storing(nur speichern ohne Komprimieren),
   - Packing (identische Bytefolgen zusammenfassen),
   - Squeezing (Huffman-Encoding),
   - Crunching (Lempel-Ziv-Welch Verfahren).

  Unterstuetze Dekomprimierungsverfahren:
   - Ent-Storing (na klar),
   - Ent-Packing (logisch),
   - Ent-Squeezing (auch das),
   - Ent-Crunching (sowieso).
   
  NICHT Unterstuetze Verfahren:
   - Ent-Crunching nach aelteren Verfahren,
   - Squashing/Entsquash.


  Dokumentation zu ARCCPM Version 1.0                           Seite  1



                        WIE FUNKTIONIERT ARCCPM ?
                        -------------------------

  Ein Aufruf von ARCCPM lautet immer:

  ,--------------------------------------------------------------------,
  l     ARC {adelmvx}[bknstw][g<password>] <archiv> [<filelist>...]    l
  '--------------------------------------------------------------------'


  Symbole in [] sind optional,  Angaben in <> sind unbedingt zu machen !

  Von den Symbolen in {} (Flags) ist jeweils eines unbedingt anzugeben !

  <password> ist ein String von hoechstens 10 Zeichen, die Dateibezeich-
  nungen <archiv> & <filelist> duerfen Laufwerksbezeichner oder die CP/M
  ueblichen Wildcards ('*' und '?') enthalten.


  Wirkung der Symbole :


  a    Add to Archive.  Ein noch nicht existierendes Archiv wird neu an-
       gelegt. Alle gefundenen Files der <filelist> werden in das Archiv
       einsortiert.

  d    Delete Files from Archive.  Die angebenen Dateien werden aus  dem
       Archiv geloescht.

  x,e  Extract from Archive.  Die  angegebenen  Dateien  werden  aus dem 
       Archiv extrahiert. Ohne Angabe von Parametern: Alle Dateien.

  l,v  'Verbose Listing' of Archive.  Das  'ausfuehrliche Directory' des 
       Archivs wird auf dem Bildschirm dargestellt.

  m    Move to Archive. Wie 'a' , aber die einsortierten  Dateien werden
       anschliessend geloescht.

  b    Keep Backup.  Das alte Archiv bleibt im Falle von Aenderungen als 
       BAK-file erhalten.

  k    Force Crunching. Die zu addierenden Dateien werden grundsaetzlich
       gecruncht. Der Zeitgewinn hierdurch ist allerdings kaum messbar.

  n    Suppress Notes. Kommentare werden unterdrueckt.

  s    Store only. Nur sinnvoll bei der 'A'dd Option. Die zu addierenden 
       Dateien werden nur kopiert (Storing).

  t    Set  Time. Unter CP/M-Plus wird explizit nach Datum  und  Uhrzeit 
       gefragt.  In diesem Fall werden auch die Zeiteintraege der  CP/M-
       Plus-Dateien nicht verwendet. Unter CP/M 2.2 ist dieser  Schalter
       wirkungslos.

  w    Suppress Warnings. Warnungen werden unterdrueckt.

  g    Password  Entry. Die folgende durch <space> abgeschlossene Zeich-
       enkette wird als  Password zum Verschluesseln/Entschluesseln her-
       genommen.

  Dokumentation zu ARCCPM Version 1.0                           Seite  2

  


                                BEISPIELE
                                ---------


  'arc l *'  

        Listet alle Files im ersten Archiv des Default Drives auf.


  'arc v a:*'
  
        Listet alle Files im ersten  gefundenen Archiv  auf Laufwerk A:
        auf.


  'arc l test *.doc *.com *.?q?  

        Listet alle Files mit Endung  '.doc','.com','.?q?' auf,  welche 
        im Archiv test.arc gefunden werden. 


  'arc x c:test a:*.*'  

        Extrahiert alle Files im Archiv 'c:test.arc' auf das Drive A:.


  'arc e a:* c:*.doc b:*.com'
       
        Extrahiert alle  Files '*.doc' ( im ersten gefundenen Archiv auf 
        Laufwerk  A:) auf das Laufwerk C: und alle Files '*.com' auf das 
        Laufwerk B:.


  'arc a y* d:*.inc d:arc*.*'
        
        Sucht auf dem Default Drive das Archiv 'y*.arc' und addiert alle
        Files '*.inc' und 'arc*.*' vom Laufwerk D: dazu.


  'arc m test a:*.lbr'

        Sucht 'test.arc' ( falls nicht gefunden, generiert es )  und ad-
        diert vom  Laufwerk A: alle Files mit Endung '.LBR'.  Anschlies-
        send werden diese Files geloescht !

  
  'arc d test *.txt'

        Entfernt vom Archiv 'test.arc' alle Files mit Endung '.TXT'.

  Dokumentation zu ARCCPM Version 1.0                           Seite  3




                                 HINWEISE
                                 --------

  Das Programm darf auf keinen Fall unter Turbo-Pascal 2.0 kompiliert
  werden, da in Inline-Anweisungen direkte Zugriffe auf die Laufzeit-
  bibliothek von Turbo-3.0 erfolgen.

  Es duerfen maximal 10 Dateinamen als Parameter angegeben werden.
  Werden mehr angegeben, kann es zu furchtbaren Effekten kommen.

  Die CP/M-Spezifikation von Dateinamen mit Wildcards muss eingehalten
  werden. Es ist nicht zulaessig, nach einem '*' ein weiteres Einzelzeichen
  anzugeben (nur '.' oder Namensende erlaubt). Zwei Punkte hintereinander 
  sind nicht zulaessig.

  Wird bei der Frage nach dem Datum (Schalter 't' oder CP/M 2.2) nur
  RETURN eingegeben, so wird nicht weiter nach der Uhrzeit gefragt und kein
  Datum/Zeiteintrag im Archiv gemacht. Wird nur bei der Uhrzeit RETURN 
  eingegeben, so enthaelt das Archiv den Datumseintrag ohne Zeitangabe. 

  User Areas  werden derzeit noch nicht unterstuetzt,  alle Files werden 
  im eingestellten User-Bereich erwartet.

  Beim  Addieren  werden auf der  Diskette  des Archivs folgende Dateien
  temporaer erstellt:

    - arcname.$$$    <-- das in Bearbeitung befindliche neue Archiv,
    - arcname.crn    <-- Komprimierte Datei, die gerade addiert wird.

  Es wird nicht vor dem Archivieren ueberprueft, ob genug Speicherplatz
  auf der Diskette ist. Es muss daher immer mindestens die Kapazitaet des
  bearbeiteten Archivs frei sein.

  Wenn die 'Keepbak' Option gesetzt ist,  dann wird das  alte Archiv  zu 
  'arcname.BAK'  umbenannt und  nicht geloescht.  In jedem Fall wird die 
  Datei 'arcname.$$$' in 'arcname.ARC' umbenannt.

  Falls die  's'(store only) Option  gesetzt  wird,  wird  das  Crunchen 
  uebersprungen  und nur kopiert.  Diese  Option kann man dann anwenden, 
  wenn man zusammengehoerige Files nur zusammenfassen moechte.
                    
  Anhand der Filegroesse  des komprimierten Files (nach dem Analysieren) 
  erkennt ARCCPM, welches Verfahren am guenstigsten ist.



  GEPLANTE ERWEITERUNGEN :

   - Eventuell eine Implementierung des 'SQUASHING' Algorithmus.
     (Ich habe noch keine Algorithmen hierzu.)
   - Drive/User support (Angaben des Types DU:Filename.Ext f}r alle
     Parameter).

  OK das wars, Nachfragen & Bugreports bitte an obige Adresse !
  
  Viel Spass and keep ARC'ing ....    Tilmann Reh, 12.01.92
  "ent-cruncht"; Dateien der L{nge 0 k|nnen geARCt werden;