Installation des Mixed Disk Bios
                       ================================

A N M E R K U N G :  Beim Kauf eines Betriebssystems wird diese Installation 
                     bereits werksseitig durchgef}hrt.

1.) F}r das ZDOS Betriebssystem
     
     Mit 'DO GEN ZDOS8D $D000 ' ein Betriebssystem auf die B Diskette spielen.
     Die info-s CPU auf 4K EPROM Br}cken und den neuen Boot-Loader einsetzen.
     Die in Step 1 erzeugte Diskette einsetzen und neu laden.

2.) F}r das CP/M Betriebssystem

     Mit MOVCPM ein 61K System erzeugen und mit SAVE abspeichern.
     Mit DDT dieses System laden und mittels MOVE den Beginn des Systems auf 
     1000H im Speicher legen.( M980 3000 8000 (CR)  M8000 B000 1000 (CR) )
     DDT verlassen und Sysgen aufrufen. Mit SYSGEN das System aus dem Speicher
     auf die Systemspuren schreiben.
     Die info-s CPU auf 4K EPROM br}cken und den neuen Boot-Loader einsetzen.
     System booten.
     Das info-s mixed disk bios  besitzt eine FLUSH Routine um einen Fehler im 
     CP/M BDOS zu kompensieren. ( Es werden unter bestimmten Bedingungen beim
     Close Request nicht alle Datenpuffer auf die Diskette zur}ckgeschrieben.)
     Die FLUSH Routine wird }ber einen zus{tzlichen BIOS-Einsprung aktiviert 
     (BIOS BASE+39H) und schreibt aktive Write-Puffer auf die Diskette zur}ck.
     Uí  dieså  Korrektuò  nutzeî  zõ  k|nneî muþ  ií  BDOÓ  folgendå  [nderunç �
     vorgenommen werden:
                         CCP+867H  neu  039H
                         CCP+868H  neu  BIOS-BASE (High Byte)
                              
     Bei von uns bezogenen Betriebssystemen wird dies werksseitig durchgef}hrt.



                    Betriebssystemunabh{ngige Informationen
                    =======================================

Diå info-ó fdã Kartå isô immeò auæ 8¢ Betrieâ zõ br}cken®  Diå Umschaltunç deò �
Oszillatorfrequenz auf der fdc Karte wird durch das BIOS gesteuert. 
Daó  info-ó  Systeí benutzô beií Betrieâ miô deí Mixeä Disë Bioó  keineî  Boot-
Loadeò  ií herk|mmlicheî Sinne®  Daó Booô EPROÍ beinhalteô daó komplettå  BIOS¬ 
welcheó  nacè Ablauæ eineó Selbsttestó direkô auæ deî richtigeî Speicherbereicè 
kopierô wird®  Miô deí Warmbooteinsprunç wirä danî deò Resô deó Betriebssystemó 
voî   deò   Diskettå  geladen®   Hierbeé  sinä  bereitó   allå   Routineî   zuò 
Fehlerbehandlung ( z.b. Disk drive not ready ) voll wirksam. 
Beé  [nderungeî  odeò  Erweiterungeî muþ zuk}nftiç nuò eiî  Eproí  ausgetauschô 
werden.






Š

Funktionen des Boot EPROM :

1.©  Erkennunç oâ eiî info-ó videï µ Subsysteí ií Systeí  vorhandeî  ist®  Wirä 
keinå   Videï  µ  erkannt¬   sï  werdeî  allå  Nachrichteî  }beò  diå  seriellå 
Schnittstellå ¨ B-Kanal¬ ¸ Datenbit¬ ² Stopbit¬ keinå Parit{ô © ausgegeben® Daó 
IO Byte des Betriebssystems wird f}r den Betrieb }ber Port B initialisiert.
Daó  Baudratå  Registeò deò CPÕ wirä f}ò  1920°  Bd®  eingestellt®  Solltå  daó 
angeschlossenå  Terminaì einå anderå Baudratå ben|tigen,sï isô diå Baudratå  aî 
der CPU hardwarem{~ig zu br}cken.

2.) Speichertest
Eó  wirä  eiî einfacheò Speichertest¬  deò deî Inhalô deò Speicherzelleî  nichô �
ver{ndert durchgef}hrt.

3.) DMA Test
Uí  Sicherzustellen¬  daþ diå ií Systeí ben|tigteî DMÁ  Transferó  durchgef}hrô �
werden k|nnen wird ein DMA Test aktiviert.     

4.) Move BIOS
Nacè  erfolgreicheí  Testablauæ wirä daó BIOÓ miô eineí LDIÒ Befehì auæ  seineî �
Speicherbereich gebracht.




Wichtige Boot-EPROM Adressen:

01B8H  = 01H  ------- 5" Laufwerk f}r A und B  8" f}r C

01B8H  = 00H  ------- 8" Laufwerk f}r A und B  5" f}r C

00ABH  = FFH  ------- Wert f}r Baud Rate Register der CPU

0400H  = Beginn des eigentlichen Bios

Die Definition der Laufwerke A und B bei 5" Ger{ten im EPROM festgelegt.
F}r CP/M gilt folgende Zuordnung:

0DEFH  = 69H  ------- 5" Laufwerk 40 Spuren einseitig

0DEFH  = 54H  ------- 5" Laufwerk 40 Spuren zweiseitig

0DEFH  = 62H  ------- 5" Laufwerk 80 Spuren einseitig

0DEFH  = 5BH  ------- 5" Laufwerk 80 Spuren zweiseitig







Š
F}r ZDOS gilt folgende Zuordnung:

0DF6H  = 64H  ------- 5" Laufwerk 40 Spuren einseitig

0DF6H  = 4FH  ------- 5" Laufwerk 40 Spuren zweiseitig

0DF6H  = 5DH  ------- 5" Laufwerk 80 Spuren einseitig

0DF6H  = 56H  ------- 5" Laufwerk 80 Spuren zweiseitig

Sinä  diå  Á  unä Â Laufwerkå 8¢ Ger{te¬  sï gilô  f}ò  beidå  Betriebssystemå �
folgende Zuordnung:

C Laufwerk = 5", 96TPI, doppelseitig
D Laufwerk = 5", 48TPI, doppelseitig