Anderungen des Flomon3.1 zur Version Flomon3.2

Aenderung1:
Erweiterung der Tabelle fuer Mini-Laufwerke. Es koennen nun
4 Mini-Laufwerke, doppelseitig betrieben werden.
Grund:
Mit sehr wenig Aufwand ist damit eine Aenderung des bestehenden
Bios moeglich, um damit 4 51/4" oder 4 31/2" Laufwerke zu
betreiben. Auch koennen diese Laufwerke gemischt betrieben werden.

Aenderung2:
Die Steprate wird wieder auf 3, somit auf die langsamste Steprate   
eingestellt.
Grund:
Aeltere Laufwerke koennen mit hoeherer Steprate nicht starten und
somit nicht betrieben werden. Die Routine Speed kann mit wenig Auf-
wand ins Bios verlegt werden. 

Aenderung3:
Abfrage des Ready-Signal, bevor die Dichte festgestellt wird.
Grund:
Bei Benutzung des Head-Load-Signal als Motor-On-Signal, war
ein Start mit Single-Density bei Mini-Laufwerken nicht moeglich.
Das Ready-Signal wurde mit dem Dichte-Code geprueft, somit wurde
das Format nicht erkannt, falls das Laufwerk kein Ready gemeldet
hat.

 
Aenderung1:
Erweiterung folgender Tabelle, damit 4 Mini-Laufwerke betrieben
werden koennen.
set2cod:
	and 7  		;0,1,2,3,4,5,6,7 erlaubt
	cp 0		;somit koennen 4 MINI-Laufwerke 
	jr nz,min1	;betrieben werden
	ld c,00000001b 	; LW 1 seite 0
	ret		; Auswahl der Laufwerke siehe
min1:			; Handbuch FLO2, PORT C4H 
	cp 1
	jr nz,min2
	ld c,10000001b 	; LW 1 seite 1
	ret
min2:
	cp 2
	jr nz,min3
	ld c,00000010b 	; LW 2 seite 0
	ret

min3:
	CP 3
	JR NZ,MIN4
	ld c,10000010b 	; LW 2 seite 1 
	ret

============================================================
ab hier

MIN4:
	CP 4
	JR NZ,MIN5
	LD C,00000100B	; LW 3 Seite 0
	RET
MIN5:
	CP 5
	JR NZ,MIN6
	LD C,10000100B	; LW 3 Seite 1
	RET
MIN6:
	CP 6
	JR NZ,MIN7
	LD C,00001000B	; LW 4 Seite 0
	RET
MIN7:
	LD C,10001000B	; LW 4 Seite 1
	RET

============================================================

Aenderung2:
Steprate 3
 
iniflp::	; Floppy Routinen Init
 ld a,3		; langsamste Rate, da aeltere Laufwerke sonst
 ld (steprate),a	;Probleme haben, kein SSO
 ld a,0ffh
 ld (drvat),a	; Drive ungueltig
 ret	

============================================================

Aenderung3:
Ueberpruefung des Readysignals bevor Autosel durchgefuehrt wird


get1flop:
 ld a,c
 out (flo4),a	; Drive-Code probieren
 ld a,0fh	; RSTORE-Befehl mit Verify verwenden
 out (flo),a	; und ausgeben
get2flop:
 in a,(flo4)
 and 40h	; Bit 6 pruefen
 jr z,get2flop	; bis INT da.
 in a,(flo)	; und dann status lesen, int loeschen

============================================================
Aenderung ab hier

 LD B,A		;eingelesen Wert nach Reg. B, dann BIT 7
 AND 80H	;(READY-BIT) maskieren und pruefen, ob
 JR NZ,GET1FLOP	;Reg A = 0, wenn nicht, dann nochmals ver-
 LD A,B		;suchen, sonst alten Wert wiederherstellen

============================================================ 

 and  00011000b	; krit. Bit testen 
 scf		; falls Fehler, dann setzen
 ret nz		; carry=Fehler
 xor a
 ret		; sonst ok nocarry (c=Code)
  

Weiterhin geplante Aenderungen:

Erhoehung der Scrollgeschwingigkeit durch Benutzung nur einer
Bildschirmseite.
Einbau einer Routine, welche feststellt, ob die GDP vorhanden
ist, und alternativ dann Tastatur- und Bildschirm-Routinen
auf die Ser umlenkt um ein Terminal anzusteuern.
Einbau der Winchester-Grundroutinen, damit WISYS nicht mehr
nachgeladen werden muss.
Einbau eines Pointers, der die letzte freie Speicherstelle
nach dem Monitor anzeigt.
Einbau Inversdarstellung.